## Slide 1
Bedienung der Medientechnik
Aula A 031
Stand 14.12.2017

## Slide 2: Neuerungen Medientechnik
Allgemein
Größeres Leinwandformat 16:9 (6,5 m Breite)
Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel)
Helligkeit bis zu 12.000 ANSI Lumen (tageslichttauglich)
Rednerpult (elektr. Höhenverstellbar) mit integrierten Anschlüssen (HDMI/ VGA)
2 stationäre Mikrofone am Pult
4 Handmikros, 2 Headsets für den mobilen Einsatz
Mit Betreuungstechniker weiterhin möglich:
Außenübertragung zum Foyer mit Bild + Ton
Aufzeichnungsmöglichkeit
Bis zu 6 Funk-Sets einsetzbar
Option drahtlose Präsentation über Barco ClickShare

## Slide 3: Allgemein
Beleuchtung
Um eine vollständige Steuerung der Beleuchtung über die Mediensteuerung zu haben, müssen die Lichtschalter (Bühne) aktiviert sein. (grünes Licht)
Es kann bei Bedarf eine zusätzliche Beleuchtung der Zugangstüren zur Aula sowie der Foyerwand erfolgen. Wenden Sie sich dafür bitte an die genannten Ansprechpartner bzw. an das Facility Management.
Steuerung über die Tableaus
Aktivierte Reiter/ Buttons sind generell blau angelegt.
Liegt ein Eingangssignal an, wird dies durch einen grünen Punkt auf dem Button signalisiert.
Nachtschaltung
Bei Veranstaltungen welche über 23:00 Uhr hinaus gehen, muss die Nachtabschaltung (unter Reiter Beenden) deaktiviert sein. Das System fährt sonst vollständig herunter! Ansonsten bitte aktivieren.

## Slide 4: Allgemein
Rednerpult
Stellen Sie an der Oberseite des Pultes mit Hilfe der Pfeiltasten die Körpergröße des Redners ein. Dies ist für eine optimale Verständlichkeit (Mikrofonabstand) erforderlich.
Die Beleuchtung des Hochschullogos an der Vorderseite des Rednerpult kann bei Bedarf eingeschaltet werden. Öffnen Sie dazu die hintere Klappe des Pultes, an der rechten Seite befindet sich eine Fernbedienung. Mit dem schwarzen Knopf schalten Sie die Beleuchtung ein, am roten schalten Sie diese aus.
An der rechten Seite des Pultes kann eine Laptop-ablage herausgezogen werden. Hier befinden sich auch die Anschlusskabel sowie ein Stromauslass.

## Slide 5: Anschluss
Rechner hochfahren und am Rednerpult über HDMI oder VGA anschließen. (HDMI unterstützt Audiosignale, bei VGA muss zusätzlich der 3,5 mm Klinkenstecker am Audioausgang angeschlossen werden)
2. Bildausgang am Rechner aktivieren. (Taste Windows + P) Wählen Sie hier je nach Bedarf ‘‘doppelt‘‘, ‘‘erweitert‘‘ oder ‘‘nur Projektor‘‘.
3. Medientechnik am Tableau an der Ostwand anschalten.

## Slide 6: Die Auswahl der Betriebsart
I. Vorlesung: z.B. Seminar-, Vorlesungs- und Hörsaalbetrieb
(Beschreibung S. 7-11)
Hinweis: Intuitiv bedienbar, keine technische Unterstützung notwendig
5. Bitte wählen Sie die Betriebsart aus:
II. Veranstaltung: z.B. Vorträge, Abendver-
anstaltungen, Podiums-
diskussionen, Aufzeichnungen
(Beschreibung S. 12-19)
Hinweis: Technische Unterstützung notwendig
bzw. empfehlenswert! Bitte wenden Sie sich an:
facilitymanagement@hs-LU.de oder Fon: 0621-5203-333
Ansprechpartner:
Herr Heidemann, Herr Stork, Herr Disqué (RZ)

## Slide 7: Start
Das System startet und ist spätestens nach 90 Sek. einsatzbereit.
Bitte zwischenzeitlich keine weiteren Befehle am Touchpanel geben, dies kann zu Systemabstürzen (Neustart notwendig) führen!
Die Mikrofone sind nach 45 Sek. betriebsbereit.
Die Raumbeleuchtung geht auf Projektionsmodus.
Bei Betriebsart ‘‘Vorlesung‘‘ wird automatisch das Rednerpult als Eingangsquelle aktiviert, bei Betriebsart ‘‘Veranstaltung‘‘ muss dies manuell ausgewählt werden!
Die Projektion beginnt sobald ein Signal anliegt.
Bitte beachten Sie:

## Slide 8: I. Vorlesung Projektion
1. Reiter ‘‘Projektion‘‘ betätigen und anschließend Projektionseinstellung wählen.
Projektionseinstellungen:
stand by/ Projektion (Standard)
Schwarzbild
Standbild
Kein Bild?
Kabel richtig angeschlossen?
Bildausgang am Rechner aktiviert?
Projektionseinstellung auf stand by/ Projektion?
Bei Geräten mit geringen Grafikleistungen (z.B. Tablets) kann es zu Darstellungsproblemen kommen. Versuchen Sie hier beim Bildausgang die Einstellung ‘‘nur Projektor‘‘.

## Slide 9: I. Vorlesung Audio
Lautstärkeeinstellungen:
Medien
Pultmikrofon (Standard an)
Handsender (Handmikrofone)
Taschensender (Head-Sets)
3. Im Technikraum westlich der Bühne stehen Ihnen 6 Mikrofone (2 Head-Sets, 4 Handmikrofone) sowie 2 Stative zur Verfügung. Nehmen Sie diese aus Ihren Ladestationen und schalten Sie sie an.
4. Stellen Sie die Lautstärke der einzelnen Medien nach Ihren Bedürfnissen ein.
Kein Ton?
Kabel richtig angeschlossen?
Tonausgang am Rechner mit voller Leistung aktiviert?
‘‘Mute‘‘ Taste ab Tableau deaktiviert?

## Slide 10: I. Vorlesung Raumfunktionen
Licht- und Verdunkelungskonfigurationen:
Vorlesung (Saal- und Bühnenbeleucht-ung an, keine Verdunkelung)
Veranstaltung (nur Bühnenbeleuchtung, keine Verdunkelung)
Film (Zugangsbeleuchtung an, Verdunkelung)
Full (vollständige Beleuchtung an, keine Verdunkelung)
Kino (Beleuchtung aus, vollständige Verdunkelung)
3. Betätigen Sie den Reiter ‘‘Raumfunktionen‘‘ und wählen Sie die gewünschte Konfiguration für die Beleuchtung/ Verdunkelung aus.
Hinweis:
Die Leuchtmittel der Saalbeleuchtung benötigen bis zum Erreichen der endgültigen Helligkeit einige Minuten Aufwärmzeit. Bitte vermeiden Sie kurzfristiges Umschalten!

## Slide 11
I. Vorlesung
Beenden
Vorlesung Beenden:
Button ‘‘abschalten‘‘ drücken
Ggf. Nachtabschaltung aktivieren
4. Reiter ‘‘Beenden‘‘ und dann ‘‘abschalten‘‘ wählen.
5. Bei Abendveranstaltungen ohne Anschlussveranstaltung bitte die Nachtabschaltung aktivieren, das Licht ausschalten und die Aula abschließen.

## Slide 12: II. Veranstaltung Eingansquelle wählen
Eingangsquellen:
Bodentank Wand
Bodentank Mitte
Bodentank Hof (Pult)
Wandanschluss
1. Reiter ‘‘Projektion‘‘ betätigen und anschließend Eingangsquelle auswählen.

## Slide 13: II. Veranstaltung Projektion
2. Reiter ‘‘Projektion‘‘ betätigen und anschließend Projektionseinstellung auswählen.
Projektionseinstellungen:
stand by/ Projektion (Standard)
Schwarzbild
Standbild
Kein Bild?
Kabel richtig angeschlossen?
Bildausgang am Rechner aktiviert?
Projektionseinstellung auf stand by/ Projektion?
Eingangsquelle richtig ausgewählt?
Bei Geräten mit geringen Grafikleistungen (z.B. Tablets) kann es zu Darstellungsproblemen kommen. Versuchen Sie hier beim Bildausgang die Einstellung ‘‘nur Projektor‘‘.

## Slide 14: II. Veranstaltung Audio
3. Im Technikraum westlich der Bühne stehen Ihnen 6 Mikrofone (2 Head-Sets, 4 Handmikrofone) sowie 2 Stative zur Verfügung. Nehmen Sie diese aus Ihren Ladestationen und schalten Sie sie an.
4. Stellen Sie die Lautstärke der einzelnen Medien nach Ihren Bedürfnissen ein.
Kein Ton?
Kabel richtig angeschlossen?
Tonausgang am Rechner mit voller Leistung aktiviert?
‘‘Mute‘‘ Taste ab Tableau deaktiviert?
Medienlautstärke Saal
(Standard auf ‘‘Mute‘‘)
Mikrofon Pult
Headsets (Taschensender)
Mikro 1/ Mikro 2
Handsender (Handmikrofone)
Rot - 1/ Gelb - 2/ Blau - 3/ Schwarz - 4
1
2
4
3

## Slide 15
II. Veranstaltung
Raumfunktionen
5. Reiter ‘‘Raumfunktionen‘‘ wählen und die Beleuchtung sowie Verdunkelung einstellen. Neben den vorkonfigurierten Einstellungen können Sie folgende individuelle Anpassungen durchführen:
Hinweis:
Die Leuchtmittel der Saalbeleuchtung benötigen bis zum Erreichen der endgültigen Helligkeit einige Minuten Aufwärmzeit. Bitte vermeiden Sie kurzfristiges Umschalten!
Jalousien (Aussen):
Wandseite (Ost)
Hofseite (West)
Verdunkelung (Innen):
Wandseite (Ost)
Hofseite (West)
Beleuchtung:
Unter Empore
Saal
Bühne

## Slide 16
II. Veranstaltung
Displays Foyer
Displays Foyer
Display ein/ aus
Auswahl Bildquellen
‘‘folgt Beamerbild‘‘ wählen
Lautstärke/ Stummschaltung
6. Wählen Sie in der unteren Menüleiste den Reiter ‘‘Display Foyer‘‘ aus.
7. Wählen Sie ‘‘Displays ein‘‘.
8. Wählen Sie ‘‘folgt Beamerbild‘‘. Wollen Sie andere Bildquellen anzeigen, wenden Sie sich bitte an die auf Seite 6 angegebenen Ansprechpartner.
9. Stellen Sie die Lautstärke für das Foyer ein. (Standard auf ‘‘Mute‘‘)

## Slide 17
II. Veranstaltung
Beenden
Veranstaltung Beenden:
Button ‘‘abschalten‘‘ drücken
Ggf. Nachtabschaltung aktivieren
Hinweis:
Bitte stellen Sie die Mikrofone wieder in Ihre Ladestationen und verschließen Sie die Technikräume.

## Slide 18
Mögliche Aufzeichnungen
Einzelbild: Präsentation oder Referent
Mixbild: Referent und Präsentation
(Auswahl von 3 Positionen)
Es sind Anschlussmöglichkeiten für externe Dienstleister z.b. TV vorhanden, fragen Sie unsere Ansprechpartner.
II. Veranstaltung
Aufzeichnung
Es ist weiterhin möglich Ihre Veranstaltung in Bild und Ton aufzuzeichnen. Bitte beachten Sie dazu nachfolgende Informationen.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die genannten Ansprechpartner.

## Slide 19
Datenschutzrechtlicher Hinweis zu
Videoaufzeichnungen von Veranstaltungen
Eine Videoaufzeichnung stellt einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen dar. Die Teilnehmenden müssen die Möglichkeit erhalten, sich der Aufzeichnung zu entziehen.
Aus diesem Grund sind alle Teilnehmer vor dem Start der Aufnahme darüber zu informieren, dass eine Aufzeichnung stattfindet bei der Zuschauer von der Kamera mit erfasst werden können.
Hinweis
Für diese Informationsweitergabe ist der Veranstalter eigenverantwortlich zuständig.
Veranstaltung
Hinweis

## Slide 20
Informationen für Medienbetreuer
Allgemein
Beleuchtung Regieraum
Die Lichtschalter rechts neben der Zugangstür sind ständig aktiv. (blau hinterleuchtet) Grün signalisiert an, rot aus.
Monitore
Der rechte Monitor ist für die Regievorschau, am linken ist der PC angeschlossen.
Log-In
Medientechnik: 1234
Kamera: 111111
Schlüssel
Die Schlüssel für Medienrack und Mikrofonschrank sind in der obersten Schublade des Regietisches hinterlegt.

## Slide 21
Mittels ClickShare ist es möglich von Windows oder MacOs basierten Geräten drahtlos zu Projizieren. Ausgenommen sind Android basierte Systeme sowie Videos in hoher Auflösung.
Informationen für Medienbetreuer
ClickShare
PC im Regieraum einschalten. (persönliches Login)
ClickShare Sender (lagernd im Mikrofonschrank Regieraum) am gewünschten Gerät über USB anschließen. Sollte sich nicht das automatische Dialogfeld öffnen, dann über Arbeitsplatz/ ClickShare je nach Bedarf die .exe-Datei für WIN/ Mac starten. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das ClickShare Modul weiß, am PC ist die Verbindung in der unteren rechten Ecke der Taskleiste sichtbar.
Eingangsquelle am Tableau auswählen.
ClickShare am PC aktivieren.
ClickShare Modul aktivieren. Das Modul leuchtet rot, die Projektion findet statt.

## Slide 22: Eigene Notizen

## Slide 23: Eigene Notizen